C O M M U N E  D E  H O H R O D

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE

DU SERVICE PUBLIC D’EAU  POTABLE

A n n é e  2 0 1 6

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2016

présenté conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et au décret du 2 mai 2007

Approuvé en réunion du Conseil Municipal 02 juin 2017

SOMMAIRE :                                                                                                                                   page

INTRODUCTION									                     3

1. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE                                                                             3
 1.1. Présentation du territoire desservi

1.2. Gestion du service et Mode de gestion du service

1.3. Estimation de la population desservie                                                                                              5

1.4. Nature des ressources en eau                                                                                                	        5

1.5. Nombres d’abonnements                                                                                                                  7

1.6. Volumes vendus au cours de l’exercice

1.7 Les Réseaux de distribution

2. TARIFICATION DE L’EAU ET RECETTES DE SERVICE                                                                  7

2.1. Modalités de tarification

2.2. Facture d’eau type

2.3.  Recettes

2.4   Evolution du prix de l’eau									        9

3. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS                                                                                     10

3.1. Branchements en plomb

3.2. Montants financiers

3.3. Etat de la dette de service

3.4. Amortissements

3.5  Réalisation travaux

3.6. Programmes pluriannuels

4. INDICATEURS DE PERFORMANCE  						                  11

4.1. Qualité de l’eau

4.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale

4.3. Rendement du réseau de distribution

4.4. Indice linéaire des volumes non comptes

4.5. Indice linéaire des pertes en eau

4.6. Taux de renouvellement des réseaux d’eau potable

4.7. Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau

4.8  Note De L’agence Bassin Rhin Meuse

Les perchlorates									                 12

5. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE

5.1. Abandons de créances

5.2. Opération de coopération décentralisée

6. ANNEXES :

N° 1   Délibération du Conseil Municipal du 01 avril 2016   fixant les tarifs 2016

N° 2   Facture d’eau type (100 m3)

N° 3   Fiches synthèses ARS

N° 4   Fiche de calcul –prélèvement de la ressource en eau 2016

N° 5   Note d’information de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

INTRODUCTION :

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) est un document produit tous les ans par le service eau pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée.

C’est un document public (dès lors qu’il a été validé par le Conseil municipal) qui répond à une exigence de transparence interne mais également à l’usager, lequel peut le consulter en mairie

Le contenu et les modalités de présentation  du rapport sont réglementés ; depuis 2007 les indicateurs de performance des services sont également obligatoires

1. CARACTERISATION  TECHNIQUE DU SERVICE

  - PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI

La Commune de HOHROD  est composée du  ‘’Village’’ proprement dit, de l’annexe de Weier et du Chemin du Langaeckerlé.    5 maisons situées sur la  partie ‘’Est ‘’du Chemin du Langaeckerlé  et 2 maisons situées au début du Chemin du Walsbach sont desservies par le réseau communal de la Ville de MUNSTER.

Par contre, la Commune de HOHROD dessert en eau potable trois maisons situées sur le ban communal de Munster

A 4 km du village environ se trouve l’annexe du HOHRODBERG. Seule une maison située au lieu dit ‘’Schneiden’’ est desservie en eau potable par la Commune de Munster.

Quelques rares maisons  (7 au total) situées à l’écart de ces deux bourgs disposent d’une source privée, ainsi que le Centre de Vacances CCAS situé au lieu dit ‘’Maison Blanche ‘’ entre Hohrod et Hohrodberg

  - GESTION DU SERVICE  ET MODE DE GESTION

Le service public de l’eau potable est  géré  en régie communale et comprend :

- La production de l’eau

- La protection des points de prélèvement

- Le traitement de l’eau : 3 points de traitement aux UV

- Le stockage : 4 réservoirs

- La distribution

HOHROD est alimenté par la source de KUHSBACH, captée en 1908 et par la source du  LANGENBACH, captée en 1967.

3

4

Actuellement, deux sources captées au RUNZ et à l’OBERGUNSBACHMATT, depuis 1910, alimentent le HOHRODBERG. La nouvelle source de WALDSOSSERSMATT complète l’alimentation du HOHRODBERG en eau potable depuis l’été 1997 (captage de la source proprement dit en juillet 1996)

( Plans établis en 2013)

1.3. ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE A HOHROD ET HOHRODBERG

| Population desservie | en Résidence Principale | En Résidence secondaire | En collectif |
| --- | --- | --- | --- |
| HOHROD | 250 | 30 | 0 |
| HOHRODBERG | 90 | 210 | 310 |
| Total | 340 | 240 (80 RS x 3per/moy) | 310 |

1.4. NATURE DES RESSOURCES EN EAU

1.4.1    Cadre Hydrogéologique

La Commune de HOHROD est située sur le flan nord de la vallée de Munster. Le massif montagneux est composé de granites, recouverts de lambeaux de grès permotriasiques qui constituent quelques sommets : la Rain du chêne, le Linge, Le Schratzmannele, le Honack....

Quelques sources apparaissent à flanc de vallée, dans les granites. Toutes les autres sont situées au contact grès-granite ou juste en contrebas, et assez souvent sur des failles facilitant le drainage du massif gréseaux de crête.

5

1.4.2.  Caractéristiques des captages

Source KUHSBACH (N° B.S.S. 03418X0068)  Ce captage est constitué d’une galerie de 10 m de long remontant à travers les arènes et éboulis de surface, jusqu’au granite en place.  Cette galerie passe sous le chemin. Le débit en étiage est de 0.5 à 0.8 l /s

Source LANGENBACH (N° B.S.S. 03774X0025)  Ce captage est également formé d’une galerie. Cette galerie traverse les formations superficielles (arènes, éboulis) et arrive en 2 endroits à la roche en place où l’eau sourd. Le débit en étiage est de 0.2 à 0.35 l/s.

Ces 2 sources alimentent le village de HOHROD

Source RUNZ  (N° B.S.S. 03418X0060)   Le captage est constitué d’un petit drain débouchant dans un collecteur fermé d’une porte. Le débit d’étiage est de 0.2 à 0.3 l/s

Source OBERGUNSBACHMATT (N° B.S.S. 03418X0061) le captage est de même type que le précédent, non apparent. Le débit d’étiage est de 0.4 à 0.5 l/s

Source WALDSOSSERSMATT SUD (N° B.S.S. 0774X0087) : la source est composée de deux arrivées d’eau et de deux ouvrages de collecte, non apparents.

Ces trois sources alimentent l’annexe du Hohrodberg

Périmètres de protection des captages :

Instaurés et modifiés par les arrêtés préfectoraux suivants :

- arrêté préfectoral N° 69 652 du 9 mars 1982 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation d’eau souterraines et des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau potable de HOHROD

- arrêté préfectoral n° 86 039 du 16 octobre 1987 portant modification de la réglementation dans les périmètres de protection des points de prélèvement des captages de HOHROD

- arrêté préfectoral N°  505  du 16 mars 2000 portant modification de l’arrêté préfectoral du 9 mars 1982

- arrêté préfectoral N° 2007-08812 du 16 mars 2007 modifiant l’arrêté préfectoral N°  69652 du 9 mars 1982 modifié portant déclaration d’utilité publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection

En 2015, le Cabinet Luc JAILLARD ingénieur Conseil a été chargé de l’étude préalable de la nouvelle ressource envisagée au lieu-dit Ried.

Des analyses  de ‘’potabilité’’   ont été réalisées

Par courrier du 28 août 2015, les conclusions du rapport ont été communiquées ; elles ont été examinées en réunion du Conseil Municipal  du 11 septembre 2015 (voir extrait de la  délibération ci-après)

6

Compte tenu de la présence des dispositifs d’assainissement  ‘’Daefsaecker et Secteur 10 (Hôtel Roess) situés en amont du captage qui risquent de le polluer, d’une baisse importante du débit en fin d’été (ce qui indique que la source est peu profonde et sensible aux conditions météo), et malgré les résultats positifs de la dernière analyse,  le cabinet d’étude conseille à la Commune, dans un premier temps de raccorder la source du Langenbach au réseau du Hohrodberg qui est en excédent de 15 à 20 M3 /jour.

Cette opération permettrait aussi de pallier au problème d’eau trouble causé par les fortes pluies au secteur du Buhl en l’alimentant par les sources du Hohrodberg.

En conclusion : actuellement, selon le rapport Jaillard  ‘’la nouvelle ressource envisagée par la Commune de Hohrod ne pourra être exploitée pour l’adduction en eau potable….  L’ARS a confirmé cette position’’ ; L’exploitation sera réétudiée en complémentarité aux autres sources du Hohrodberg si le besoin persiste.

Mr Charles FRITSCH fait part aux Conseillers que le projet de raccordement entre le réseau du Hohrodberg (au niveau du Vorderberg) et la source du Langenbach  est la solution à retenir : passage d’un tuyau PEHD     sur terrains communaux – travaux envisageables pour l’année prochaine.

La remise en état des terrains impactés par les fouilles du projet de captage se fera au moment des travaux de raccordement.

Entre temps des fuites relativement conséquentes  ont été localisées et réparées au courant de l’été au Langaeckerlé et au Weier, notamment ‘’

1.5 NOMBRE D’ABONNEMENTS

Abonnés domestiques                        		                                     	   	  195

Abonnés non domestiques                     		                                            	   	      2

1.6  VOLUMES VENDUS AU COURS DE l’EXERCICE (m3)

|  | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Aux Abonnés domestiques | 20 319 | 18 814 |
| Aux Abonnés non domestiques | 1 737 | 1 640 |

1.7 LES RESEAUX DE DISTRIBUTION    Caractéristiques des réseaux :

Le réseau de HOHROD :

Le réservoir du KUHSBACH, de capacité totale de 100 m3, dont 75 pour la réserve incendie,  a été construit en 1911. L’eau du réservoir BUHL est principalement destinée à la consommation journalière. De capacité totale de 200 M3, il a été construit en 1967

Les sources de HOHROD sont captées à une altitude de 550 mètres environ.

La source du KUHSBACH est reliée à son réservoir par une conduite en fonte de diamètre 60 et la source du LANGENBACH est reliée au réservoir du BUHL par une conduite en  polyéthylène, diamètre 57/63.

7

Le réseau de distribution de HOHROD est réalisé en fonte, diamètre 80 à 125 mm. Il a été renouvelé en 1985 sur une longueur de 800 ml environ, du lieu dit Weier à la mairie. Le réseau a également été étendu dans le Chemin du LANGAECKERLE, jusqu’au N° 25, sur une longueur de 600 ml environ. Cette extension du réseau a été réalisée en régie communale.

En 2001,  une extension de  50   ml a été réalisée en régie communale,  dans le chemin du KUHSBACH,  pour permettre l’alimentation en eau potable des deux nouvelles constructions

En 2004, des travaux de reprise du réseau d’eau potable ont été réalisés dans le Chemin du Village, sur une longueur de 400 ml,  une partie du tracé a été modifié.

La longueur actuelle du réseau d’eau potable à HOHROD est de 4 690 ml environ

Le réseau du HOHRODBERG

Le réservoir du HOHRODBERG, construit en 1910 et agrandi en 1988, a une capacité totale de 200 m3 dont 120 m3 de réserve incendie.

Les sources de HOHRODBERG sont situées à une altitude de 800 mètres environ. Elles sont reliées au réservoir par une même conduite d’alimentation et de distribution d’eau, en polyéthylène de 57/63 en tête de réseau et par une conduite en fonte de diamètre de 100 à 150 entre la station de traitement et le réservoir

Le réseau de distribution a été réalisé en fonte en diamètre  de 80 à 150 mm

En 2009 : Réfection Réseau Chemin de la Tourelle-Route du Linge (Hôtel Roess) sur 224 ml

En 2010 : réfection du tronçon Hôtel Roess jusqu’au Chemin du Vorderberg (inclus) sur une longueur de 560 ml

En 2012 : Réfection réseau eau dans le Chemin du Kreuzweg : depuis la RD 5 bis 1 (derrière l’Hôtel Roess) sur une longueur de 270 ml

La longueur actuelle du réseau d’eau potable à HOHRODBERG  est de 4 400 ml environ

2. TARIFICATION DE L’EAU ET RECETTES DE SERVICE

2.1. MODALITES DE TARIFICATION :

Délibération du Conseil Municipal du  jointe  01 avril 2016                           Cf     annexe N° 1

2.2. FACTURE TYPE 100 M3  jointe en 			                         Cf      annexe N° 2

2.3 RECETTES EAU

|  | Année 2015 | Année 2016 | Variation % |
| --- | --- | --- | --- |
| Recettes de vente d’eau |  |  |  |
| Recettes ventes aux usagers | 66 207.- € | 69 435.- € | + 4.87 |
| dont abonnement |  |  |  |
| Recette de vente d’eau en gros | 0 | 0 | 0 |
| Régularisation vente d’eau | 0 | 0 | 0 |
| Total recettes de vente d’eau | 66 207.- € | 69 435.- € |  |
| Autres recettes |  |  |  |
| Recettes liées aux travaux |  | 0 | 0 |
| Contribution exceptionnelle du BG | 0 | 0 | 0 |
| Autres recettes | 0 | 0 | 0 |
| Total recettes eau | 66 207.- € | 69 435.- € |  |

2.4. EVOLUTION DU PRIX DE L’EAU :

Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et comprend, en outre des charges fixes de service et des redevances. le service n’est pas assujetti à la TVA.

Part proportionnelle (€ /M3)

| Années Conso m3 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ► 250 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 251-1000 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| + 1000 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |

9

Part fixe  en €

| Part de la collectivité | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abonnement | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |
| Location compteur | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
| Redevances | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Modernisation réseaux | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.35 |
| Pollution domestique | 0.352 | 0.356 | 0.359 | 0.363 | 0.363 |

3. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

3.1.   BRANCHEMENTS EN PLOMB :   						     Néant

3.2. MONTANTS FINANCIERS : Travaux engagés au cours de l’exercice

| Montant des travaux d’investissement payés sur l’exercice budgétaire | 14 229.- € |
| --- | --- |
| Montant des subventions pour ces travaux | 0 |
| Montant des contributions du budget général | 0 |

3.3. ETAT DE LA DETTE :

|  | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Encours de la dette au 31 décembre | 0 | 0 |

10

3.4. AMORTISSEMENTS

|  | 2014 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Dotation aux amortissements | 17.631.-€ | 21 201.- € |

3.5. REALISATION  DE TRAVAUX en 2016

L’année 2016 a été une année de transition. Le principal  projet consistait à la réalisation  d’une conduite devant relier le réseau d’eau du Hohrodberg à la source du Langenbach  afin de garantir une alimentation en eau plus régulière de Hohrod. Montant prévisionnel des travaux : 31 313.- euros H.T. Les travaux ont été effectuées  fin 2016.

Les autres travaux :

- modification réserve incendie Réservoir du Buhl

- installation de tampon dans la chambre à vannes Chemin du Kreuzweg

- extension réseau AEP Chemin de Stosswihr

3.6. PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX :

Il a été fixé  courant 2016  pour des travaux à réaliser en 2017 et 2018 : replacement conduites eau entre le 22 et l e29 Rue Principale (environ 110 ml)  et entre le réservoir et la maison située au 8 Chemin du Kuhsbach (environ 210 ml)

4. INDICATEURS DE PERFORMANCES

Fiches synthèse pour 2016 de l’Agence Régionale de Santé d’Alsace :     CF annexes 3 A-C

| INDICATEURS | HOHROD Buhl-Kuhsbach | HOHRODBERG |
| --- | --- | --- |
| 4.1. QUALITE DE L’EAU |  |  |
| Taux de conformité pour les zones (réf indicateurs P 101.1 et P102.1 | 100 % | 100 % |
| 4.2.INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D’EAU POTABLE (réf indicateurs de performance P 1032B) | 70 % | 70 % |
| 4.3. RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION (réf indicateurs de performance P 104.) | 67.32 | 95.66 % |
| 4.4. INDICE LINEAIRE DE CONSOMMATION (valeur de l’indice linéaire-indicateur VP 224 | 7.32 | 6.20 |
| 4.5. INDICE LINERAIRE DES PERTES EN RESEAU (volume distribué-volume consommé)/(365*linéaire réseau) | CF annexe 4 | CF annexe 4 |
| 4.6. TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D’EAU POTABLE Taux calculé sur la base moyenne des ml renouvelés entre 2012 et 2016 /longueur totale du réseau (Taux de renouvellement = total linéaire remplacé de 2012 à 2016 : 5 / total linéaire de desserte soit 1485 ml : 5 / 9090) 4.7. INDICE D’AVANCEMENT DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU Indice d’avancement de la protection des ressources en en eau réf indicateur P 108.3 4.8 NOTE DE L’AGENCE BASSIN RHIN MEUSE Dans sa note ‘’L’agence de l’Eau vous informe ‘’ sont détaillées les redevances versées, la répartition des interventions/aides (chiffres 2016) ainsi que les actions aidées | 3.26 % 80 % Cf annexe 5 |

LES PERCHLORATES :

2°)  les secteurs touchés (notamment  sur les Communes  de Munster et de Hohrod)

Suite à des analyses réalisées  sur l’ensemble du territoire français et après les premières constatations, un lien a été fait avec la première  guerre mondiale  et l’utilisation massive de bombes sur les lignes de front 14-18, notamment sur le site du Linge.

Le site du Hohrdberg est impacté de 7 à 20 microgrammes par litre ; une pluviométrie plus importante à l’automne permet un meilleur taux de dilution.

3°) l’impact sur la santé

les seuils retenus par l’Ars sont très protecteurs afin de limiter les éventuels impacts sur le développement du nourrisson (risque d’apparition d’hypothyroïdie) :

les nourrissons de moins de 6 mois ne doivent pas consommer l’eau du réseau si la teneur en perchlorate est > à 4 ug/l

les femmes enceintes ou allaitantes de doivent pas consommer l’eau du réseau si la teneur en perchlorates et > à 15 ug/L

Résultats des analyses 2016 (réseau Hohrodberg-  Route du Linge)

date prélèvement : 22 06 2016 :  5.52 ug/L

5. ACTIONS  DE  SOLIDARITE  ET  DE  COOPERATION DECENTRALISEE  DANS  LE DOMAINE DE L’EAU

5.1. ABANDONS DE CREANCES OU VERSEMENTS A UN FONDS DE SOLIDARITE :

NEANT

5.2. OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEES:

NEANT

12